# 調查意見：

本件海軍○○級巡防艦○○艦，於98年6月執行東北偵巡任務時，因鍋爐無法點火，失去動力乙案，案經調取相關卷證審閱，並詢問相關人員後，業調查竣事，茲將違失事項臚陳如下：

## 97年5月○○號軍艦1A鍋爐5年完工檢驗時，鍋爐技師已指出吹灰器管正下方之RE排產汽管疏水不當，造成快速腐蝕，惟該艦遲未改善，嗣RE排產汽管復於98年1月、4月及6月相繼洩漏，顯有違失。

### 查○○艦1A鍋爐產汽管自97年5月五年例行性-完工檢驗迄98年6月執行東北偵巡任務前，一年內累計已對RE-1、RE-18、RE-19、RE-21、RE-22、RE-23、RE-29、RCC-25等8根產汽管(1吋)實施堵管，堵管位置幾乎都集中於RE排。其中RE-1、RE-18、RE-23等3根，於97年5月31日廠級入塢維修出廠，美鍋爐技師簽署鍋爐五年檢驗修後報告時因不合格而實施堵管。嗣RE-21、RE-22、RE-29、RCC-25等4根，復因使用期間爐水性質不穩定下降，經檢查研判係爐管洩漏，於98年1月12日又實施堵管；同樣的情形，於98年4月8日亦發生在RE-19上，結果亦是將之堵管，短期內連續發生堵管事件。

### 次查該艦98年6月10日14:31點爐後，1A鍋爐爐水復呈現不穩定狀態，連續執行批次加藥5次，仍因RE-5、RE-17、RE-27、RE-35等4根產汽管洩漏而停爐。累計自5年例行性檢驗迄98年6月12日熄爐止，產汽管累計堵管數已增至12根。

### 惟查該艦97年1A鍋爐五年檢驗後報告(CAI)註釋3指出:「該艦水鼓上方產汽管損壞可能與吹灰蒸汽管系產生不當疏水有關」，海軍○○艦隊並研判：「此吹灰蒸汽疏水與鍋爐火側煙灰結合，形成硫化物，沿水鼓圓頂鼓壁流至RD排爐磚與RE排排水鼓壁間之溝槽堆積，造成硫化物腐蝕。RD排為2吋過熱器支管架，管壁較RE排1吋產汽管厚許多，故洩漏管均為RE排爐管。」此有海軍○○軍艦980619喪失動力故障案檢討報告在卷可稽。據此，○○號軍艦1A鍋爐吹灰蒸汽管系疏水不當，復未謀求解決方案，致短期內同一產汽管排一再發生洩漏，影響戰力，顯有違失。

## 按技令規定表面排放頻率為每周1次，惟98年4月○○艦1A鍋爐爐水氯化物頻頻上升，6天內實施表面排放達9次，表排頻率確屬偏高，惟相關人員對業管裝備警覺性差，未切實查明異常原因，核有違失。

### 按技令220-21.45，鍋爐爐水內之氯會產生凹陷侵蝕和應力侵蝕破損。氯離子為一種活潑的離子，會導致鍋爐金屬表面的磁鐵礦保護層溶解，並阻止其再生成，而結果凹陷侵蝕比一般侵蝕更容易發生。為降低鍋爐內之氯離子含量，除上線(AOL化驗合格)後執行實施浮渣排放(ScrumBlowdown，S-1)及視負載變化改變連續排放系統之排放率(技令220-22.55)外，產汽中尚須定期執行表面排放(SurfaceBlowdown，下稱表排，S)，以控制爐水性質(如：氯化物、導電度、過度處理及浮油等)。鍋爐水排放之目的，乃因爐水長時間持續蒸發後，爐內浮游物和溶解鹽類之濃度，會逐漸增加，使鍋爐易於發生汽水共騰現象，並產生淤泥與鍋垢等，肇致鍋爐安全與效率之降低。為防止此類情形發生，必須排出一部分爐水及雜質，並補充新的純淨給水入替，以使爐水內的雜質濃度降低，鍋爐才能繼續安全有效的運轉。於設有連續式排放系統和連續注入系統輔助的情況下，表排的頻率以每周定期實施1次即可。其排放水位，相較浮渣排放水位自汽鼓中線下方-3吋至-4吋，表排則係自汽鼓中線下方-1吋至-4吋，表排量較大，此於技令220-22.51~220.22.54及KNOX-1200磅鍋爐系統與運用訓練教材(第一冊)第1-4頁敘明綦詳。

### 查○○艦1A鍋爐自98年4月21日點爐迄同年月26日熄爐止，分別於21日(03:35、17:22)、22日(09:38、14:03)、23日(10:28)、24日(0:15、22:25)、25日(14:35、20:54)實施表面排放 (表2，S，S-1除外)，表排次數多達 9次。嗣同年5月因用爐時間短暫(僅30小時左右)，迄同年6月執行東北偵巡任務之前，則處於蒸汽毯及聯胺馬弗林保養狀態。

### 惟查上開爐水氯化物上升，於98年4月21日至25日實施表排次數多達9次，非屬正常現象。縱98年6月東北偵巡任務前，○○艦隊長於同年月8日親率監察官至該艦實施內部管理及PMS裝備保養訪查，督導期間，亦叮嚀落實裝備保養及航前檢查相關措施，以利任務安全執行，然相關人員仍未積極切實查明爐水氯化物上升、表排頻率偏高原因。加上離港前忽視爐水鹼度及磷酸值異遽降至下限之警訊，足徵值更及輪機人員對於業管裝備警覺性差，判斷力不足，遲未處置，輪機長、艦長及相關後勤主管實難卸操作不當或監督不周之責，核有違失。

## ○○艦1A鍋爐航前爐水性質(鹼度及磷酸值)遽降至下限值，耗用水量大增，輪機長對業管裝備警覺性不足，且航前未向艦長報告，致該艦離港後翌日即因產汽管洩漏而熄爐，確有違失。

### 查98年6月初○○艦1A鍋爐係處於聯胺馬弗林之濕保養狀態，為執行東北偵巡任務，於同年月10日13:39加入新爐水，批次加入磷酸三納(TSP)12盎司後，於14:31以岸電點1A鍋爐，是日18:00艦長○○○主持航前會，輪機長○○○報告業管裝備正常。點爐後雖於同年月11日0:49批次加入DSP3盎司，惟爐水鹼度及磷酸值仍持續下降(合格範圍，鹼度為0.100~1.000EPM、磷酸值為10~40PPM)，當日凌晨04:25並同時降至合格下限，爐水耗水量亦達500加侖，較正常耗水量(350加侖/小時)高出甚多，此有該艦1A鍋爐「CHELANT系統爐水化學處理報表」及「海軍○○軍艦980619喪失動力故障案檢討報告」在卷可稽。

### 次查鹼度及磷酸值同時降至合格下限值後，輪機長復於同年月11日5:35實施整批次化學藥劑添加，加入DSP7.5盎斯，因見爐水化學性質略有回升，當日8時許上呈東北偵巡航前會議紀錄時，即未將1A鍋爐異常狀況回報艦長，嗣10時許，雖向艦長報告1A鍋爐耗水量較大，惟艦長於本院約詢時證稱: 「出港前我沒有得到裝備故障的訊息」，該艦因此於同年月11日10:30離港，擔任東北巡任務。惟離港後1A鍋爐上開現象並未改善，輪機長方於同日傍晚向艦長報告該爐一直耗水量較大，建議換爐，艦長考量夜間換爐風險大，指示延至同年月12日09:42始換用1B鍋爐，10:09熄1A鍋爐，熄爐後於15:20發現1A鍋爐夾層殼積水，研判係爐管洩漏所致。

### 惟查1A鍋爐點爐後爐水化學性質遽降，耗水量持續增加，鍋爐士官長○○○於裝備異常狀況發生後，未能積極尋找故障原因；輪機長○○○，對於業管裝備故障未提高警覺，離港前仍採批次加藥方式(同年月11日0:49加磷酸氫二納DSP3盎司、同日5:35加磷酸三納TSP7.5盎司)，拉高爐水之鹼度及磷酸值。然此一做法，終究僅能治標，根本無助於故障原因之早期發現（熄爐後，發現係RE-5、RE-17、RE-27及RE-35等產汽管洩漏所致），消弭可能潛藏之風險，加上離港前未將上開異常情形報告艦長，致該艦擔任東北偵巡期間，大部分時間僅能單爐航行，大幅增加海上航行之風險。據此，海軍○○艦1A鍋爐航前6小時已知出現爐水性質(鹼度及磷酸值)遽降、耗用水量大增現象，惟輪機長對業管裝備喪失警覺，僅採批次加藥治標手段提高爐水化性，未查明原因，復未立即向艦長報告，致該艦離港後翌日即因產汽管洩漏而熄爐，為同年月19日海上失去動力之重要因素，確有違失。

## ○○艦艦長航前未掌握裝備狀況，知悉1A鍋爐爐管不正常耗水及單爐航行後，未適時向艦隊部回報，且平時未督導所屬落實裝備保養，致該艦因1B鍋爐過熱器管爆管、柴油機墊片破損，夜間於海上失去動力，陷全艦二百多位官兵於危險情境，允有違失。

### 查○○艦於98年5月20日執行北運策護後，泊基隆港整備20天，依海軍○○艦隊98年6月份兵力使用計畫，該艦本納編○○支隊，嗣於同年月11日改納編為○○支隊，於同年月11日至20日執行東北偵巡任務。航前○○艦隊部要求該艦加強裝備檢整，做好東北偵巡任務前整備；艦隊長於同年6月8日10:00親率監察官張少校，至該艦實施內部管理及PMS裝備保養訪查，督導期間，亦叮嚀艦長○○○上校落實裝備保養及航前檢查相關措施，以利任務安全執行，本院98年9月28日約詢筆錄載明綦詳，艦長○○○亦坦承不諱。

### 惟查該艦自98年6月10日點爐後至翌日10:30出港前，艦長均向艦隊部回報裝備正常，出港駛向東北偵巡區後，於同年月11日傍晚知悉1A鍋爐不正常耗水及爐水性質下降，輪機長建議1A鍋爐轉為備用爐，換用1B鍋爐時，亦未回報○○艦隊。迨同年月19日20:30左右1B鍋爐過熱器管爆管後始向艦隊部報告。輪機長於21:00建議換用1A鍋爐，惟點爐時發現1A柴油發電機淡水膨脹水櫃有油溢出(因墊片破損，潤滑油流至膨脹水櫃)，滑油低壓警報器警示，緊急熄1A鍋爐及停用1A、1B柴油發電機，21:23重新啟用1B柴油發電機，並實施電力負載管制，於海上失去動力5個多小時後，迨同年月20日02:15由大台軍艦開始拖帶8小時，於10:34始靠泊基隆東五碼頭。

### 綜上，○○艦艦長於航行前未確實掌握裝備狀況，知悉1A鍋爐爐管洩漏故障後，復未適時向艦隊部回報故障情形，加上平時未督促所屬落實裝備保養，致該艦相繼因1B鍋爐過熱器爆管、柴油發電機滑油冷卻器墊片破損，於海上失去動力近10餘小時，陷全艦二百多位官兵於危險情境，允有違失。

## ○○艦1B鍋爐爆管前1個月之爐水氯化物即屢屢上升，於短時間內實施表面排放次數偏高，非屬正常現象，惟相關人員對業管裝備警覺性差，未能積極尋找異常原因，核有違失。

### 按鍋爐過熱器損壞之原因，計有：1.鍋爐高水位、汽水共騰或汽水分離器效果差而造成過熱器內結垢，導致過熱器爆管；2.受熱偏差或流量偏差致使個別過熱器管子超溫而爆管；3.啟動、停用時對過熱器操作不當而導致過熱器爆管；4.因負荷變化、給水溫度變化、燃料變化等使過熱蒸汽溫度上升，造成金屬超溫爆管；…7.爐管長期為煙氣或吹灰不當所磨損，導致管壁變薄，不能承受原工作壓力而爆破；8.由於鍋爐受熱面中過熱器的使用溫度最高，導致過熱器溫度變化的因素很多，相應造成過熱器超溫的因素也很多，因而過熱器損壞的原因也比較複雜，往往和溫度工況有關，在分析問題需要綜合各方面的因素考慮。至過熱器損壞之預防，則應：1.防止過熱器管內結垢以致過熱而爆管；2.避免高水位、汽水共騰現象的發生或改善汽水分離效果，避免水份進入過熱器管內；3.鍋爐啟動、停爐時對過熱器操作要特別注意，正確使用保安蒸汽以保護過熱器；4.過熱器管外經常使用吹灰器吹淨。另海軍依EOCC(Engineering Operation Casualty Control)，鍋爐過熱器管爆管之可能原因，計有鍋爐低水位、爐管腐蝕、水側結垢、火側煙垢/過度侵蝕及燃燒率過高等5種原因，合先敘明。

### 查98年6月12日1A熄爐後，換點1B鍋爐續執行東北偵巡任務，嗣該爐復於同年月19日20:41因21排S-2過熱器管爆管而熄爐。依「海軍○○軍艦980619喪失動力故障案檢討報告」，蘇支部執行非破壞性檢驗結果，測出1B鍋爐過熱器管管壁最小值為0.136吋，均介於標準範圍之內(原始設計厚度為≧0.145吋，最小容許厚度為0.72吋)，本次爆管之21排S-2過熱器管測厚值為0.148吋，顯示1B鍋爐過熱器管管壁均未超限。另蘇支部鍋爐檢驗師開啟過熱器管聯箱檢查，內部亦清潔良好。海軍爰依據過熱器管厚度未超限且無異物附著或堵塞卻發生爆管，研判管壁強度已減弱，應為材質變質所致。

### 惟查1B鍋爐過熱器爆管之原因:

#### 海軍稱考量21排S-2過熱器位於鍋爐內部深處，倘對之取樣截管進行晶像分析，須將相鄰1吋產汽管130根、4根2吋過熱器管支架1根、2吋水屏管3根一併割除，基於成本及戰備考量，僅得以剔除法研判管壁強度已減弱，非謂無據。惟剔除法之前提：海軍檢討報告稱過熱器管無異物附著或堵塞，容有可議。蓋海軍並未將爆管之21排S-2過熱器管碎片或其周遭管壁送專業單位檢驗，所稱無異物附著或堵塞，應非爆管處，因爆管前縱有異物附著，爆管時因高壓緣故，必早已散失。破管處既未取樣、碎片亦未拾獲，破管處究有無異物附著，導致受熱不均，即難排除。海軍依據「過熱器管厚度未超限且無異物附著或堵塞卻發生爆管」，導出管壁強度已減弱、材質變質之結論，即非可採。

#### 再者1B鍋爐設有連續排放與注入系統，依技令220-22.54規定，表面排放每周實施1次即可，然該艦自98年5月11日點爐迄同年月21日熄爐止，因爐水氯化物上升，於12、15、16、17、18、19及20日均實施表面排放(S，S-1除外)，於同年月12至20日短短幾日內實施達7次表排，實屬異常，「人員對連續注入與連續排放系統等操作有待改善」，此於海軍98年9月28日答覆本院詢問參考問題三之(二)坦承不諱，不符前揭技令規定。惟值更及輪機人員對於業管裝備警覺性差，判斷力不足，遲未處置。縱98年6月東北偵巡任務前，○○艦隊長曾同年月8日親率監察官至該艦實施內部管理及PMS裝備保養訪查，督導期間，亦叮嚀落實裝備保養及航前檢查相關措施，以利任務安全執行，然相關人員仍未積極尋找爐水氯化物上升、表排頻率偏高原因。嗣同年6月用爐期間，爐水氯化物又上升，相關人員於6月13、15、16及19日實施表面排放，7天內表排4次，非屬正常現象。足徵該爐於設有連續注入系統、連續排放系統的情況下，操作、裝備保養未盡確實，輪機長、艦長及相關後勤主管實難卸操作不當或監督不周之責。據此，○○艦1B鍋爐爆管前1個月之爐水氯化物即屢屢上升，短期內密集實施表面排放，非屬正常現象，亦不符技令220-22.54規定，惟相關人員對業管裝備警覺性差，未能積極尋找異常原因，核有違失。

## 按保養需求卡，○○艦柴油發電機每週均應實施「負載測試」，惟該艦卻以「無載測試」代之，便宜行事，致本次海上偵巡任務執行換爐時，滑油冷卻器墊片破損，無法提供點爐所需電力，且於事發後逕稱滑油、淡水溫度未超限，墊片無更換必要，誤導調查方向，均有違失。

### 查○○艦柴油發電機，設柴油引擎2部、發電機1部，提供點爐之必要電力，其重要性不言可喻。惟98年6月19日1B鍋爐因過熱器管爆管熄爐，換點1A鍋爐，啟動緊急柴油機，卻發現1A柴油發電機引擎端淡水膨脹水櫃有油溢出，滑油低壓警報器警示，無法提供點1A鍋爐所需電力而緊急熄爐，致該艦夜間於海上失去動力。

### 次查1A引擎滑油冷卻器墊片破損之原因，「海軍○○艦960619喪失動力故障案檢討報告」稱，依發電機保養需求(MR)卡限-12工程，當淡水或滑油冷卻器滑油分別大於185℉、235℉時，始須檢查淡水及滑油冷卻器。經查柴油機啟停紀錄，自97年出廠迄今，淡水及滑油溫度均未達最大限制，故毋須執行清潔檢查淡水及滑油冷卻器，故研判為墊片材質不佳導致。

### 惟查MR卡規定，柴油發電機每週應實施負載測試1次。該艦98年4月1日迄同年6月19日滑油冷卻器墊片破損之「SSDG柴油發電機操作紀錄」，分於4月6、10、13、21、26日、5月1、8、12、15、18、20、29日及6月2、6、11日執行柴油機測試，其中除4/26執行點爐外，餘均為無載測試，核與MR卡規定不符。據此，海軍○○艦柴油發電機未依規定實施負載測試，以無載測試代之，便宜行事，致該機滑油冷卻器墊片破損，無法提供點爐所需電力，復於事發後，逕稱滑油、淡水溫度未超限，該墊片無更換必要，意圖將責任歸諸於墊片材質不佳，誤導調查方向，均有違失。

## 海軍○○艦隊未對○○艦實施戰備檢查，即納編為○○支隊，執行東北偵巡任務，核有疏失。

依據○○東北區巡邏支隊作戰與作業規定(97年修訂版)-參、一般規定-五、戰備規定-(二):「支隊依各艦隊檢派兵力納、解編電報，適時對納編兵力實施戰備檢查……」惟支隊作戰官○○○少校因同年月10日副司令率隊實施戰備抽測，致○○艦納編○○支隊任務前，未對之戰備檢查，於本院約詢筆錄坦承不諱，亦有疏失。

# Footnotes

○○艦1A 鍋爐爐水化學處理表資料(98年3月至6月)，於98年6月25日傳真請海軍確認無訛。

鍋爐學，張逢隆、方福樑、劉祖彰、郭振亞等著，教育部出版，我國航海、輪機海事教材編撰委員會、國立高雄海洋科技大學編印，第196~197頁。