彈劾案文

# 被彈劾人姓名、服務機關及職級：

王恒中 海軍○○艦隊○○艦上校艦長(97.11.16~98.10.1)，現職教準部上校主任。

蕭建忠 海軍○○艦隊○○艦中校輪機長(98.2.16~98.8.31)，現職保修指揮部中校輪機官。

# 案由：海軍○○艦艦長王恒中、輪機長蕭建忠執行任務前未實施戰備檢查，對業管裝備故障，未切實查明原因，致該艦於98年6月間，執行東北偵巡任務時，艦上兩部鍋爐先後洩漏或爆管。復因提供緊急電力之柴油發電機，平日未依規定實施負載測試，無法提供點爐電力，致該艦夜間於海上失去動力，長達10餘小時，喪失戰力，陷艦上兩百多位官兵於險境，斲傷國軍形象與聲譽，情節重大，爰依法提案彈劾。

# 違法失職之事實與證據：

被彈劾人蕭建忠為海軍○○艦中校輪機長(附件一，p1~2)，98年4、5月間，艦上鍋爐爐水氯化物上升，表面排放頻率異常時，未切實查明原因，消弭氯化物上升對業管裝備之潛在危害。同年6月東北偵巡航前，1A鍋爐爐水鹼度及磷酸值遽降、耗水量大增，復未查明原因，僅以批次加藥方式提升爐水性質，致離港後翌日即發生產汽管洩漏事件。嗣換用1B鍋爐，然氯化物上升情形與同年5月同，雖同樣密集施以表面排放，仍發生過熱器管爆管事件。熄爐後本擬重新點1A鍋爐，惟點爐用之柴油發電機，因平日未依規定實施負載測試，點爐時滑油冷卻器墊片破損，無法提供點爐所需電力，致該艦失去動力，於海上漂流十餘小時。被彈劾人王恒中為○○艦上校艦長(附件二，p3~4)，疏於督導全艦依計畫保養制度(PMS)執行定期裝備保養檢查，致裝備未能保持最佳狀況，維持戰力。茲將其違失之事實與證據臚列如下：

## 王恒中、蕭建忠未善盡艦長、輪機長之基本職責，致生本次危安情事，違失情節重大：

按海軍艦艇常規規定，艦長之基本職責為對本艦之人員軍紀、士氣、安全、訓練、福利、裝備、戰備整備、服勤績效及作戰任務負完全責任。輪機長之基本職責為負責全艦動力系統及電力裝備之保養修護、使用督導(附件三，p5~15)。查被彈劾人蕭建忠為海軍○○艦輪機長，平日未善盡該艦動力系統及電力裝備之保養修護、使用督導；又艦長王恒中平日對輪機長之督導不周，對該艦之裝備、戰備整備復未切實瞭解，98年6月該艦執行東北偵巡任務前，艦隊長黃曙光少將雖特別登艦叮嚀落實裝備保養及航前戰備檢查，然王恒中亦未遵命辦理，於98年6月11日10時許知1A鍋爐耗水量異常後，復未即時報告艦隊部，致生本件危安情事，被彈劾人等，顯有未善盡艦長、輪機長基本職責之違失。

## 被彈劾人蕭建忠於業管裝備異常時，僅以表面排放及批次加藥之治標手段因應，未切實查明原因，致艦上鍋爐爐管先後發生洩漏、爆管，於海上失去動力長達10餘小時，喪失戰力，陷艦上兩百多位官兵於險境，斲傷國軍形象與聲譽：

### 按技令220-21.45(附件四，p16~18)及海軍○○艦隊對本院調查○○軍艦6月19日失去動力案問題說明四之(二)(附件五，p19~44)，鍋爐爐水內之氯會產生凹陷侵蝕和應力侵蝕破裂。氯離子為一種活潑的離子，會導致鍋爐金屬表面的磁鐵礦保護層溶解，並阻止其再生成，而結果凹陷侵蝕比一般侵蝕更容易發生。為降低鍋爐內之氯離子含量，除上線 (AOL化驗合格) 後執行實施浮渣排放(Scrum Blowdown，S-1)，並視負載變化改變連續排放系統之排放率外，產汽中鍋爐須定期執行表面排放(Surface Blowdown，下稱表排，S)，以控制爐水性質(如氯化物、導電度、過度處理及浮油等)。鍋爐水排放之目的，乃因爐水長時間持續蒸發後，爐內浮游物和溶解鹽類之濃度，會逐漸增加，使鍋爐易於發生汽水共騰現象，並產生淤泥與鍋垢等，肇致鍋爐安全與效率之降低。為防止此類情形發生，必須排出一部分爐水及雜質，並補充新的純淨給水入替，以使爐水內的雜質濃度降低，鍋爐才能繼續安全有效的運轉。於設有連續式排放系統和連續注入系統輔助的情況下，表排的頻率以每周定期實施 1次即可。其排放水位，相較浮渣排放水位自汽鼓中線下方-3吋至-4吋，表排則係自汽鼓中線下方-1吋至-4吋，排放量較大，此於技令220-22.44~220-22.55(附件六，p45~60)及KNOX-1200磅鍋爐系統與運用訓練教材(第一冊)第1-4頁(附件七，p61~62)敘明綦詳。

### 查○○艦98年6月東北偵巡期間失去動力前3個月之「CHELANT爐水化學性質處理表」，該艦 1A鍋爐自98年4月21日15:35點爐，迄同年月26日00:56熄爐止，因爐水氯化物上升，於21日(03:35、17:22)、22日(09:38、14:03)、23日(10:28) 、24日(0:15、22:25)、25日(14:35、20:54)表排次數多達9次(附件八，p63~97)，頻率確屬偏高。嗣1B鍋爐於98年5月11日迄同年月21日用爐期間，與1A鍋爐同年4月同，亦因爐水氯化物上升，於12、15、16、17、18、19及20日實施表面排放7次(附件九，p98~135)，頻率偏高，非屬正常現象，惟被彈劾人蕭建忠對於業管裝備故障警覺性差，未能查明氯化物上升原因，消弭其對爐管可能造成之潛在風險。海軍於98年9月28日答覆本院詢問參考問題三之(二)坦承：「人員對連續注入與連續排放系統等操作有待改善」(附件十，p 136~137)，蕭建忠於本院約詢時辯稱：「排放的主要目的，主要是要維持爐水符合正常範圍內」、「不表示有異常」(附件十一，p  138~154)，實不可採。

### 在正常的操控下，鹼度及磷酸值被連續注入系統及連續排放系統控制在標準內。除非新爐水注入、濕保養後上線或是爐水受到污染，批次注入系統很少用到，此有技令220-22.45在卷可稽 (附件十二，p  155~158)。蕭建忠為執行東北偵巡任務(同年6月11日至20日)，於98年6月10日13:39加入新爐水及化學處理，添加磷酸三納(TSP)12盎司，14:31以岸電點1A鍋爐。惟點爐後爐水鹼度及磷酸值持續下降，翌日04:21化驗結果，鹼度及磷酸值均降至下限 (合格範圍，鹼度為0.100~1.000EPM，磷酸值為10~40PPM)，此有該艦1A鍋爐「CHELANT系統爐水化學處理報表」在卷可稽(附件十三，p159~179)。除此之外，爐水耗水量更高達500加侖，較正常耗水量(350加侖/小時)高出甚多，惟蕭建忠對上開持續不正常耗水且爐水持續下降現象，未查明原因，於05:35批次加入TSP 7.5盎司，期使爐水化學性質回升，航前見爐水性質略有回升，即告知艦長「裝備正常，耗水量較大」，艦長王恒中則於本院約詢時證稱：「出港前我沒有得到裝備故障的訊息」(附件十四，p180~181)該艦因此依計畫於10:30左右離港執行東北偵巡任務。惟離港後情形並未改善，迨傍晚左右，蕭建忠始建議艦長換爐。艦長考量夜間換爐風險高，指示延至翌日再換爐。1A鍋爐熄爐後發現夾層殼積水，依「海軍○○軍艦980619喪失動力故障案檢討報告」，係1吋產汽管(RE-5、RE-17、RE-27及RE-35)洩漏所致(附件十五，p182~189)。

### 嗣換用1B鍋爐後，爐水氯化物又偏高，與同年5月用爐情形如出一轍，蕭建忠依舊未查明原因，仍僅於6月13日、15日、16日及19日實施表面排放(附件十六，p190~217)。然查表排「頻率偏高，非屬正常」，海軍○○艦隊對監察院調查○○軍艦對此問題說明綦詳(附件十七，p218~219)，足徵該爐氯化物降低成效不佳，氯化物對爐管潛在危害無法排除。

### 該爐於6月19日發生過熱器管爆管事件後熄爐，嗣海軍雖請蘇澳後勤支援指揮部執行非破壞檢測，開啟過熱器管聯箱，並認「過熱器管厚度未超限且無異物附著或堵塞卻發生爆管，從而研判管壁強度已減弱，應為材質變質所致」(附件十八，p220~221) 。然此項研判尚非可採，蓋海軍並未將爆管之21排S-2過熱器管碎片或其周遭管壁送專業單位檢驗，所稱無異物附著或堵塞，應非爆管處，因爆管前縱有異物附著，爆管時因高壓緣故，必早已散失。

## 柴油發電機之良窳，攸關點爐之成敗，依規定每週應實施負載測試，惟被彈劾人卻便宜行事，以無載測試代之，致生滑油冷卻器墊片破損事件，違失情節重大：

### ○○艦設柴油引擎2部(每部各有其調速器)、柴油發電機1部，為點爐之必要電力，重要性不言可喻。惟98年6月19日1B鍋爐過熱器管爆管熄爐後，換點1A鍋爐，啟動緊急柴油機，卻發現1A柴油引擎淡水膨脹水櫃有油溢出(因墊片破損，潤滑油流至膨脹水櫃)，滑油低壓警報器警示，無法提供1A鍋爐點爐電力，致該艦於夜間失去動力，漂流海上。

### 有關1A引擎滑油冷卻器墊片破損之原因，「海軍○○軍艦960619喪失動力故障案檢討報告」雖稱，依發電機保養需求(MR)卡 限-12工程，當淡水或滑油冷卻器滑油分別大於185℉、235℉時，才須要檢查淡水及滑油冷卻器。經查柴油機啟停紀錄，自97年出廠迄今，淡水及滑油溫度均未達最大限制，故毋須執行清潔檢查淡水及滑油冷卻器，故研判為墊片材質不佳導致云云。

### 惟本院調查發現，MR卡規定柴油發電機每週應實施負載測試1次(附件十九，p222~224)。該艦98年4月1日迄同年6月19日滑油冷卻器墊片破損之「SSDG柴油發電機操作紀錄」，分於4月6、10、13、21、26日、5月1、8、12、15、18、20、29日及6月2、6、11日執行柴油機測試(附件二十，p225~243)，其中除4月26日執行點爐外，餘均為無載測試，核與MR卡規定不符。蕭建忠於本院約詢時已坦承未依規定實施負載測試(附件二十一，p  244~246)，係以無載測試代之，便宜行事，致該機滑油冷卻器墊片破損(未能及早發現)，無法提供點爐所需電力，核為造成○○艦失去動力之最後一根稻草。艦長王恒中亦應負督導不周之責。

# 彈劾理由及適用之法律條款：

## 彈劾理由

○○艦設兩部鍋爐，1部柴油發電機(由1A及1B兩部柴油引擎驅動)，旨在提供航行動力及艦上必要電力，倘兩部鍋爐同時故障，即失去動力，於海上漂流，必嚴重危及艦上官兵生命安全及戰力。被彈劾人蕭建忠，身為輪機長，對業管裝備故障警覺性差，未切實查明原因，疏於戰備整備，致該艦於98年6月東北偵巡期間，艦上2部鍋爐爐管先後發生洩漏、爆管事件。復因提供緊急電力之柴油發電機，平日未依規定實施負載測試，滑油冷卻器墊片破損，無法提供點爐所需電力，王恒中身為艦長，對輪機長督導不周，對該艦之裝備、戰備整備，復未切實瞭解，致該艦於海上失去動力達10餘小時，喪失戰力，陷艦上兩百多位官兵於險境，違失情節重大。

## 適用之法律條款

### 被彈劾人蕭建忠，負全艦動力系統及電力系統裝備之保養修護、使用督導之職責，於98年4月1A鍋爐及同年5月1B鍋爐爐水氯化物上升時，對業管裝備表排頻率偏高喪失警覺，未查明原因，致氯化物上升風險未能消除，危及爐管安全。嗣同年6月1A鍋爐點爐後，爐水化學性質遽降、耗水量大增，未切實查明原因，僅採批次加藥治標手段處理，致該艦離港後翌日即因產汽管洩漏而停爐。嗣換用1B鍋爐，爐水氯化物又屢屢上升，與同年5月情形如出一轍，被彈劾人無視表排頻率過高之警訊，仍密集實施表排因應，該爐過熱器管於同年月19日爆管，另點爐用之柴油發電機，復未依規定每周應實施負載測試，致點爐不成，於海上失去動力，足徵被彈劾人蕭建忠對於業管裝備故障警覺性差，未積極消弭危安因子，核有違技令220-22.45、220-22.54及保養需求卡規定、亦與公務員服務法第1條：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律命令所訂執行其職務」、第5條：「公務員應……謹慎勤勉……」及第7條：「公務員執行職務，應力求切實，不得畏難規避，……或無故稽延」之規定有違。

### 被彈劾人王恒中，身為艦長，對本艦之人員軍紀、士氣、安全、訓練、福利、裝備、戰備整備、服勤績效及作戰任務負完全責任。未督導所屬落實裝備保養及檢查相關措施，知悉1A鍋爐爐水耗水量異常後，未報告艦隊部等情，均有違公務員服務法之規定。

據上論結，被彈劾人等違失情節重大，核其所為，顯與技令220-22.45、220-22.54及保養需求卡(MR)限-12規定不符，更有違公務員服務法第1條、第5條及第7條之規定，確有公務員懲戒法應受懲戒之事由，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，移請司法院公務員懲戒委員會審議。